## Slide 1
CLASE 4
Datos y Sensores del Dominio Pesquero
Clase 4 — De la señal del sensor al insight para la pesca
IA · Pesca · Datos
UTN FRCh + PesquerosEnIA
Docentes: Ariel Giamportone · Soraya Corvalán
Inteligencia Artificial Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | 2026

## Slide 2
AGENDA DE LA CLASE
Lo que vamos a ver hoy
1
Datos que genera un barco pesquero
2
Variables oceanográficas clave: SST, clorofila, corrientes
3
AIS y VMS: el rastro digital de la flota
4
Global Fishing Watch
5
Plataformas de datos abiertos
6
Formatos: CSV, NetCDF, GeoJSON
7
Notebook práctico: exploración de datos de la PCA
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 3
¿QUÉ DATOS GENERA UN BARCO PESQUERO EN UN DÍA?
Un arrastrero genera datos 24/7 — ¿cuántos explotamos?
Sensor / Sistema
Dato generado
Frecuencia
GPS
Posición (lat/lon)
Continua
AIS
Posición + velocidad + identidad
Cada 2-10 s
VMS
Posición satelital
Cada 30 min
Ecosonda
Profundidad + cardúmenes
Continua
Sensor SST
Temperatura del agua
Cada pocos min
Balanza
Peso captura por lance
Por lance
Parte de pesca
Especie, kg, zona, hora
Por lance
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 4
LOS DATOS EXTERNOS QUE TAMBIÉN IMPORTAN
El contexto ambiental: datos que no vienen del barco pero son críticos
• Imágenes satelitales: SST, clorofila-a, nivel del mar (cada 1-3 días, gratis)
• Modelos oceanográficos: corrientes, temperatura subsuperficial, salinidad
• Meteorología: viento, altura de ola, visibilidad (seguridad + eficiencia)
• Regulatorios: cuotas por especie, áreas de veda, límites de ZEE
• Biológicos (INIDEP): índices de abundancia, campañas de evaluación
•
• La predicción de zonas de pesca (Clase 6) integra exactamente estos datos
• con el historial de capturas del barco.
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 5
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR (SST)
La SST — el termómetro que guía la pesca
• Cada especie tiene su rango térmico preferencial:
  · Merluza hubbsi: 4–12°C
  · Calamar illex: 8–16°C
  · Langostino patagónico: 6–14°C
•
• Los frentes oceánicos (mezcla Malvinas-Brasil) = alta productividad
• Resolución disponible: hasta ~1 km por día (satélites MODIS, Sentinel)
•
• Fuentes gratuitas: Copernicus Marine Service · NOAA CoastWatch · NASA Earthdata
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 6
CLOROFILA-A: PRODUCTIVIDAD DEL MAR
Verde en el mar = alimento para los peces
• Clorofila-a = fitoplancton = base de la cadena trófica marina
• Alta clorofila → zooplancton → anchoíta/juveniles → merluza/calamar
• Floración de primavera (sep-nov): explosión de productividad en golfos patagónicos
• Rango en la PCA: 0.1 – 30 mg/m³
•
• Combinación poderosa:
  · SST en rango óptimo + alta clorofila = zona de alta probabilidad de captura
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 7
CORRIENTES OCEÁNICAS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA
Malvinas vs. Brasil — el gran motor de la productividad pesquera argentina
• Corriente de Malvinas: fría (~6°C), rica en nutrientes, fluye al norte por el talud
• Corriente de Brasil: cálida (~22°C), pobre en nutrientes, fluye al sur
•
• Frente de confluencia: ~38-40°S — zona de máxima diversidad y captura
• El frente varía estacionalmente → cambia la distribución de recursos
•
• Este es el 'corazón oceanográfico' de la pesquería argentina.
• Los modelos de ML van a aprender estos patrones.
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 8
AIS: EL PASAPORTE DIGITAL DEL BARCO
AIS — cada barco tiene una huella en el mar
• MMSI: identificador único de 9 dígitos (Argentina: comienza con 701)
• Ejemplo de mensaje AIS:
  · MMSI: 701234567 | Nombre: BP PATAGÓNICO
  · Lat: -43.582° | Lon: -60.213°
  · SOG: 3.2 kn ← velocidad lenta → probablemente pescando
  · Timestamp: 2026-01-15 03:42:17 UTC
•
• SOG < 4 kn → probable arrastre (pescando)
• SOG > 7 kn → navegación de ida/vuelta a puerto
• Global Fishing Watch usa esta lógica (+ML) para clasificar 70.000 barcos
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 9
AIS VS VMS: COMPARACIÓN
VMS — el sistema de control obligatorio para la flota argentina
Aspecto
AIS
VMS
Obligatoriedad
Buques ≥300 GT
Buques pesqueros ≥28 m
Datos
Públicos
Reservados (regulatorio)
Frecuencia
2-10 segundos
30-60 minutos
Propósito
Seguridad náutica
Control pesquero
Gestión Argentina
Prefectura / ITU
Subsecretaría de Pesca
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 10
GLOBAL FISHING WATCH
Ver el mar como nunca antes
• Monitorea ~70.000 barcos en tiempo real
• 50 TB de datos AIS procesados por día con modelos de ML
• Clasifica: pesca · navegación · transbordo · buques oscuros
• Precisión >95% en clasificación de actividad pesquera
• Datos descargables para investigación (registro gratuito)
• Detecta pesca ilegal en zonas protegidas y vedas
•
• Para Argentina: permite ver actividad de flota extranjera en límites de ZEE
• y el esfuerzo pesquero histórico por zona.
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 11
PLATAFORMAS DE DATOS ABIERTOS
El sector tiene más datos gratuitos de los que imaginamos
Plataforma
Qué tiene
Acceso
Copernicus Marine
SST, clorofila, corrientes, nivel del mar
Registro gratuito
NOAA ERDDAP
SST, anomalías, temp. subsuperficial
Sin registro
INIDEP
Capturas ARG, evaluaciones de stock
Web pública
Global Fishing Watch
AIS, esfuerzo pesquero, rutas
Registro gratuito
NASA Earthdata
MODIS, VIIRS, datos de satélite
Registro gratuito
GEBCO
Batimetría global
Sin registro
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 12
FORMATOS DE DATOS: ¿QUÉ VAMOS A ENCONTRAR?
CSV, NetCDF, GeoJSON — el lenguaje de los datos oceánicos
Formato
Descripción
Cuándo aparece
CSV / Excel
Tabular, filas y columnas
Partes de pesca, producción planta
NetCDF (.nc)
Cubo 3D: lat × lon × tiempo
SST, clorofila, corrientes satelitales
GeoTIFF (.tif)
Imagen georreferenciada
SAR, imágenes satelitales
Shapefile (.shp)
Vectores geográficos
Áreas de veda, límites ZEE
JSON / GeoJSON
Texto estructurado
APIs de GFW, NOAA; datos AIS
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 13
NOTEBOOK PRÁCTICO
Ahora vamos a hacerlo nosotros
• Notebook: clase04_exploracion_datos_oceanograficos.ipynb
• Ejecutar en: Google Colab (sin instalación requerida)
• Link: github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera
•
• Lo que vamos a hacer:
  · 1. Dataset de SST realista de la PCA (lat -55° a -34°, lon -65° a -44°)
  · 2. Visualizar SST media anual y variación estacional
  · 3. Analizar clorofila-a y frentes productivos
  · 4. Explorar datos AIS simulados de un barco pesquero
  · 5. Cruzar datos de captura con variables ambientales
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 14
MAPA DE SST — RESULTADO DEL NOTEBOOK
La Plataforma Continental Argentina desde el satélite
• [Mapa generado por el notebook — SST media anual, lat -55° a -34°]
•
• Gradiente latitudinal claro: norte ~18°C → sur ~5°C
• Zona de frente (mezcla Malvinas-Brasil) visible en ~40°S
• Baja SST en invierno austral (jun-ago) → calamar migra al norte
• Alta SST en verano → langostino se activa en los golfos
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 15
VELOCIDAD AIS COMO PROXY DE ACTIVIDAD
¿Cómo saber si un barco está pescando sin verlo?
• [Gráfico del notebook — trayectoria del barco coloreada por velocidad]
•
• Regla empírica para arrastrero:
  · Velocidad < 4 kn → probable arrastre (pescando)
  · Velocidad 4-7 kn → transitando entre lances
  · Velocidad > 7 kn → navegación de ida/vuelta a puerto
•
• Este criterio es la base del algoritmo de detección de pesca de Global Fishing Watch.
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 16
CAPTURA VS SST: EL PATRÓN QUE BUSCAMOS
¿A qué temperatura pesca más la merluza?
• [Scatter plot del notebook — SST vs toneladas de captura]
•
• El scatter muestra una relación no lineal
• Pico de captura en el rango 8–12°C → consistente con biología de merluza hubbsi
• Por debajo de 5°C o encima de 14°C → capturas significativamente menores
•
• Esta relación es la que el modelo de ML de la Clase 6 va a aprender.
• Los datos explorados hoy serán los predictores del modelo de mañana.
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 17
SÍNTESIS: FLUJO DE TRABAJO CON DATOS PESQUEROS
De los datos crudos al insight — el workflow completo
• Fuente de datos → Acceso → Procesamiento → Análisis
• ─────────────────────────────────────────────────────────────────
• Copernicus (SST) → API Python → xarray/pandas → EDA + viz
• NOAA (batimetría) → ERDDAP → pandas → correlación
• Partes de pesca → CSV → pandas → patrones
• AIS / VMS → GFW API → geopandas → actividad
•
• Todos los pasos son realizables en Python + Jupyter.
• El notebook completo de hoy está disponible en el repositorio.
IA Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

## Slide 18
Lo que aprendimos · Lo que viene
Clase 5: Arquitectura de Datos y Big Data · Docente: Damian Adolfo Giacone
github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera
Para la próxima: explorá globalfishingwatch.org/map — seleccioná el Mar Argentino.
github.com/ PesquerosEnIA
UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026